## Slide 1
Turning buildings into
high-performance energy machines

## Slide 2: EnergyMachines Group
Stockholm office
Gothenburg office
Copenhagen office
Malmö office
Gävle office
Climate Machines manufacturing
Energy Machines manufacturing
R&D og HQ
Lasse Thomsen R&D director 29 72 21 52
lasse.thomsen@energymachines.com
Ventilationsaggregater
Varmepumpebaserede
energisystemer
Fjernovervågning og
kontrolsystem
67 ansatte
60+ installationer
1200+ varmepumper og kølemaskiner leveret

## Slide 3: Fremtidens energisystemer
+KWh
-CO2
-CO2
Fremtidens bygninger er balancerede systemer der genererer, lagrer og genbruger deres egen energi
Notes: Et energisystem designet med henblik på genanvendelse af energi fra forskellige strømme
  Overskudsvarme fra komfort, datacenter elller supermarkedskøl/frys
Anlæggene ses ikke som enkelte anlæg men som en del af et samlet system
  Lave arbejdstemperaturer er vigtige for effektiv energiudnyttelse generelt, men især i systemer med varmepumper
Overskudsvarme fra køling bruges til opvarmning og produktion af varmt vand
  Med en varmepumpe kan vi effektivt flytte overskudsvarme fra køleproduktion til varme- og varmtvandssystemer
Der er tænkt på styring af de enkelte elementer ifht. det samlede billede
  Moduleret fremløbstemperatur
  Behovsstyret ventilation

## Slide 4: Energilagring i jorden
0.1
BTES – Borehole Thermal Energy Storage
Borede huller med rør hvorigennem brine cirkuleres
Typisk bores ca. 10-20 huller pr. 100 kW varmeeffekt af 250 m dybde
Kan dimensioneres til at forsyne større bygninger og anlæg helt eller
delvist med varme og køling
Notes: Om sommeren lagres overskudsvarme I Jorden
Om vinteren hentes den op igen.

## Slide 5
Gulvareal på 100.000 m2
700 kW varmepumpesystem
Energidækning 77% varme / 60% køl
Integration af overskudsvarme fra supermarked og køling
Energilagring i vertikale jordvarmeboringer - BTES – 81 x 200 m
Forsyner centeret med genanvendt oveskudsvarme
sammen med fjernvarme
550 kW Solcelleanlæg – 67% af strømforbrug
Shopping Center ved Göteborg

## Slide 6: Produktion af varme om vinteren
Overskudsvarme fra supermakeder
Varmeproduktion
Energilager
Strøm fra solceller
Varmtvandsproduktion

## Slide 7: Produktion af køling og varme om sommeren
Overskudsvarme fra supermakeder
Varmeproduktion
Energilager
Strøm fra solceller
Varmtvandsproduktion

## Slide 8
1.2 MW varmepumpe i kombination med 28 km jordvarmeboringer - BTES
Overskudsvarme fra køling anvendes til opvarmning
Hospitalet genbruger +90% af overskudsvarmen fra kølebehovet
30 mill. dkkr investeret – tilbagebetalingstid på 9 år
Universitetshospital i Nordsverige

## Slide 9: Norrlands universitetssjukhus
Lager:
200 m
70 m
220 m
Notes: Hospitalets behov for processkøling til medicinsk udstyr samt komfortkøling dækkes af et balanceret termisk net
Processkøling lægges på det termiske net ved 9 grader og fungerer som varmekilde for varmepumper
Varmepumperne producerer varme og varmt vand til de bygninger hvor de er placeret
Nettet balanceres ved hjælp af de vertikale jordvarmeboringer
EnergyMachines varmepumpesystem på 1.2 MWp kombineret med et af verdens 30 største vertikale jordvarmeanlæg med 28 km boringer er hjertet i systemet.

## Slide 10: Norrlands universitetssjukhus
Varmepumpe:
8 GWh varme / 5 GWh køling
Fjernvarme/køling:
1.3 GWh / 0.4 GWh
Notes: Varmepumpen anvendes i kombination med fjernvarme og –køling.
Bemærk ovelappet mellem varme og køling –
i disse perioder flyttes varme blot fra kølenettet til rumopvarmning og varmtvandsproduktionen.
Investering i 1.2 MW varmepumpe og jorvarmeboringer – 30 mill. dkkr
Ca. halvdelen af anlægsomkostningerne ligger I jordvarmelageret
Besparelser i driften giver en tilbagebetalingstid på 9 år.

## Slide 11: Driftbillede fra en kold vinterdag
347 kW varme hentes fra lageret
ved 3 grader
313 kW overskudsvarme fra kølesystemet
921 kW varme og varmt vand leveret
Fremløbstemperatur på 45 C
Udetemperatur -11.4 C
COP 6.0 – totalt leveret/el
COP 4.5 – (varme + varmtvand)/el
Notes: Varme hentes fra boringerne ved ca. 2-3 grader
Kombineres med overskudsvarmen fra kølingen på det termiske net.
Varme og varmt vand leveres til bygningen
Bemærk – udetemperatur -11.4 C
Bemærk – Lave fremløbstemperaturer på ca. 45 grader sikrer høj effektivitet.

## Slide 12: Design af integrerede energisystemer
  Prioritering
  Spar på energien
    Effektiv ventilation med varmegenindvinding
    Temperaturstyring
  Interne energistrømme
    Typisk lavere temperaturforskelle
    Mindre tab ved transport
  Lagring og genbrug
    Fx i jordvarme og batterier
    Investering og tab i lagring sammenstilles med øget energiforbrug og tab ved eksterne energistrømme
  Eksterne energistrømme
    Fjernvarme og køling
  Bortskaffelse af overskudsenergi
Chart: COP varme
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70
 | 6 | 5.25 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.44 | 3.1 | 2.9 | 2.6
Combine base system and modules
Modular Design

## Slide 13: Simuleringsbaserede Forundersøgelser
Accurately predict system performance
EnergyMachines simulations
Notes: Store projekter med store investeringer
Prøve forskellige muligheder

## Slide 14: Indsamling af viden og opstilling af behov
Input: Data fra tidligere års drift eller energimodellering.

## Slide 15: Valg af varmepumpe og dimensionering af lager
Temperaturudviklingen i jorden følges til ligevægt opnås.

## Slide 16: Synergier med vedvarende energi

## Slide 17
Our Vision
Buildings accelerating the world’s transition to sustainable energy.
Our Mission
Turning every building into a
high-performance energy machine.
TAK for opmærksomheden!
Notes: We’re on a mission to turn EVERY building in to a high-performance energy machine.
By doing so, we can accelerate the world’s transition to sustainable energy faster than ever