## Slide 1: CO2-fangst hos Aalborg Portland

## Slide 2
Aalborg Portland
2020
Grå cement: 1.681.000 tons
  Danmark: 1.413.000 tons (84%)
  Eksport: 268.000 tons (16%)
Hvid cement: 779.000 tons
  Danmark: 74.000 tons (9%)
  Eksport: 705.000 tons (91%)
  158.000 tons ud af EU og EØS
  91.000 tons til UK
Omsætning: 2.0 mia. DKK (266 mill. EUR)

## Slide 3: Forbruget af cement er steget kraftigt på verdensplan.
Chart: Millioner tons cement
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Europa | 222 | 227 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180
Kina | 500 | 800 | 1900 | 2200 | 1800 | 1600 | 1500
Indien | 50 | 75 | 100 | 350 | 500 | 800 | 1000
Andre | 428 | 500 | 1215 | 1470 | 1870 | 1920 | 2120
Cementforbruget i Europa er faldet siden 1990 og forventes at være stabilt indtil 2050
Vækst drives af udviklingslandene

## Slide 4: Begrænsede muligheder for at bruge andre materialer

## Slide 5: CO2 og cement
CO2-udledning i forbindelse med brug og produktion af cement i Danmark
Fra brug af cement: 1,3 millioner tons
Fra produktion af cement: 2,3 millioner tons
Chart: kg CO2 pr ton klinker
Calcinering | 520
Brændsel | 480
CO2 kan mest effektivt reduceres ved brug af brændsler med indhold af biomasse. Kan tilføres ved brug af brændbart affald som brændsel
Kridt nedbrydes til brændt kalk og CO2. Ingen reelle muligheder for at begrænse udledning pr. tons klinker

## Slide 6: CO2-reduktion fra cementproduktionen
Chart: 
Kolonne2 | 50 | 50
Brændsler
50%
50%
Proces
  CO2 fra kridt
  Elektrificering er ikke mulig på grund af de høje temperaturer

## Slide 7: 30% CO2 reduktion i 2030
Chart: 
Kolonne2 | 50 | 50
Chart: 
Kolonne2 | 20 | 30 | 50
Chart: 
Kolonne2 | 20 | 30 | 40 | 10
Brændsler
  Alternative brændsler med biomasse reducerer 20% af CO2-udledningerne
20%
  Ny cementtyper reducerer CO2-udledningen med 10%
10%
Proces
50%
50%

## Slide 8: Vejen mod CO2-neutralitet
50%
Chart: 
Kolonne2 | 50 | 50
Chart: 
Kolonne2 | 40 | 60
Chart: 
Kolonne2 | 40 | 10 | 20 | 30
Brændsler
50%
  CO2-neutrale brændsler, f.eks. biogas kan yderligere reducere 40% af CO2-udledningerne
40%
30%
30%
  De sidste 30% kræver fangst af CO2
Proces
  Fortsat udvikling af ny cementtyper reducerer CO2-udledningen med yderligere 30%

## Slide 9: CO2-fangst i cementproduktionen
1
Post-combustion
Oxyfuel
Illustrations from ECRA, European Cement Research Academy

## Slide 10: Anvendelse eller geologisk lagring
CCS: Lagring af CO2
Longship, Norge
CCU: Anvendelse af CO2
Westküste, Tyskland

## Slide 11: CCUS tests eller fuldskalafaciliteter i den Europæiske cement industri
Heidelberg Brevik cementfabrik 400.000 tons CCS i 2024
C2PAT (CCU, pilot/demo)
LEILAC (fangst, pilot)
Aalborg ?
Westküste (CCU pilot/demo)
LEILAC 2 in Hannover (fangst, demo)
Oxyfuel (fangst, demo)
CLEANKER (Italy, fangst, demo)

## Slide 12: Mulighederne i Aalborg
Cementproduktion 24 timer i døgnet 365 dage om året og med råstoffer til mindst 130 år mere giver en stabil kilde med et brugbart CO2-indhold i røggasserne
Andre kilder i lokalområdet, f.eks. affaldsforbrænding og biogas
Gode udskibningsmuligheder til lagring i Nordsøen.
Der kan bygges videre på Danmarks største industrielle symbiose, hvor nøglefaktoren er den ekstensive anvendelse af overskudsvarme fra cementproduktionen og andre kilder – næste udvikling i den symbiose kan være med omdrejningspunkt i et CCUS-hub
Undersøges i projektet GreenCem
  Formålet er at skabe et teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for at gå videre
  Budget: 11 million kr.
  Støttet af EUDP
  Partnere: Aalborg Portland, Aalborg Universitet, Aalborg Energy Holding, Re::Integrate, Cemtec Foundation, DFDS, Port of Aalborg

## Slide 13
Nini
  Udskibningsmuligheder
  Greensand
  Hanstholm
  Northern Lights (Norge)
  Vedsted
  Andre oliefelter i Nordsøen
Aurora Complex (Northern Lights)

## Slide 14
Fjernvarme
Aalborg Forsyning
Elektrolyse
400kV
Production af brændstof REintegrate
Oplagring af brændsel
Port of Aalborg
CO2-fangst
E-fuel
Affaldsforbrænding
RenoNord
CO2-fangst
Oxygen
Hydrogen
Grøn elektricitet
CO2 til lagring
Cementproduktion
Aalborg Portland
CO2
CO2
CO2
Tryksætning og mellemlagring af CO2

## Slide 15: CCUS i Aalborg: Kan der laves en bæredygtig forretningsmodel?
Anlægs- og driftsomkostninger er meget store:
  Longboat får 16,8 mio. NOK støtte
Er det muligt at etablere en bæredygtig forretningsmodel i Aalborg?
  Kan vi udnytte lokale symbioser
  PhD-projekt: Juanita Gallego
Miljø
Økonomi
Social
LCA
WTP
Forretnings-model
ETS
CO2-skat
Omdømme
Analysis faktorer der har betydning for CCUS
Lovgivning
Industriel symbiose
Betalingsvillighed

## Slide 16: Næste skridt
Udvikling af muligheder
Arbejder på afklaring ift. forudsætninger for en rentabel business cases
Nyt projekt med et pilotanlæg
Afsøger konsortium- og hub-muligheder
Afklaring om politiske rammer
Strategi for CCUS/PtX
  Infrastruktur herunder tryksætning, rørledning, udskibning mv.
  Muligheder ift. statsstøtte og statsstøtte-regler jfr. Norge og Holland
  Konkret subsidie-model jfr. klimaaftalen fra juni (16 mia. over 20 år)

## Slide 17: Jesper Sand Damtoft Group Sustainability and R&D Director Cementir Holding Research and Quality Centre Sølystvej 18 9220 Aalborg Ø Denmark Phone: +45 4018 1121 E-mail: jesper.damtoft@cementirholding.it